## Slide 1
CE490B · ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი · 2026
ჭკვიანი წამლის ყუთი
Smart Pillbox — Automated Medication Reminder System
პრეზენტატორები:
ნარმინ სეიდოვა
ხამმათი აბაზოვი
აინურ ალახვერდიევა
პროექტის ხელმძღვანელები:
დავით ჩხაიძე
გიორგი მოდებაძე

## Slide 2
პრობლემა
დავიწყება, რომელიც ძვირი უჯდება ჯანმრთელობას
~50%
ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტი არ იცავს პრეპარატის მიღების რეჟიმს.
წყარო: WHO, 2003
35–45%
ხანდაზმულ პაციენტს ავიწყდება ყოველდღიური მედიკამენტის მიღება.
წყარო: WHO, 2003
300–500$
ღირს ბაზარზე არსებული ჭკვიანი დისპენსერი — ხშირად ყოველთვიური საბონენტო გადასახადითურთ.
მაგ. MedMinder Maya, Hero Health

## Slide 3
გადაწყვეტა
ოთხი ფუნქცია, ერთი მარტივი ყუთი
01
ზუსტი შეხსენება
DS3231 RTC მოდული დროს ინახავს კვების გათიშვის შემთხვევაშიც კი — შეხსენება ირთვება ±1 წამის სიზუსტით.
02
ფიზიკური წვდომა
ღილაკზე დაჭერისას სერვო-მოტორი 45°-ით ხსნის სწორ განყოფილებას — <1 წამში.
03
Telegram შეტყობინება
თუ დასტური არ დაფიქსირდა, მომვლელს <3 წამში ეგზავნება გამაფრთხილებელი შეტყობინება.
04
Web კონფიგურაცია
მოწყობილობა თავად ქმნის Wi-Fi ქსელს — გრაფიკის დაყენება ხდება ტელეფონის ბრაუზერიდან, აპლიკაციის გარეშე.

## Slide 4
ინტერფეისი
დაყენება ორ წუთში, აპლიკაციის გარეშე
01
დაუკავშირდით ყუთის ქსელს
მოწყობილობა ჩართვისას თავად ქმნის Wi-Fi ქსელს — „SmartPillBox-Setup“ — ხილვადია ტელეფონის Wi-Fi სიაში.
02
აირჩიეთ ენა
Web გვერდი იხსნება ავტომატურად (captive portal) და მხარს უჭერს ქართულ და ინგლისურ ენებს.
03
დააყენეთ დრო და Telegram
შეიყვანეთ ბოლქვის დროის გრაფიკი, სახლის Wi-Fi და Telegram Chat ID მომვლელის შესატყობინებლად.
04
შეინახეთ და დაივიწყეთ
პარამეტრები ინახება EEPROM-ში და გადარჩება კვების გათიშვის შემთხვევაშიც.
1
2
→

## Slide 5
მუშაობის პრინციპი
ერთი ციკლი, ნაბიჯ-ნაბიჯ
დროის შემოწმება
ESP32 ყოველ წამში კითხულობს დროს DS3231 RTC-იდან (I²C) და ადარებს გრაფიკს.
→
შეხსენების გააქტიურება
დროის დამთხვევისას ირთვება ხმოვან-ვიზუალური სიგნალი — ბუზერი და წითელი LED.
→
პაციენტის დასტური
პაციენტი აჭერს ღილაკს, სიგნალი ჩერდება და სერვო ხსნის შესაბამის განყოფილებას.
→
დასტურის გაცემა
Telegram Bot მომვლელს უგზავნის დადასტურების შეტყობინებას მიღების შესახებ.
→
გამოტოვების შემთხვევა
2 წუთის განმავლობაში დაუდასტურებლობისას სისტემა აგზავნის გამაფრთხილებელ შეტყობინებას.

## Slide 6
კომპონენტების ელექტრული შეერთების სქემა
ESP32 DevKit
38-pin · Dual-core
DS3231 RTC
I²C · SDA/SCL
SG90 სერვო A
GPIO 13 · PWM
SG90 სერვო B
GPIO 14 · PWM
Push Button
GPIO 27
Buzzer
GPIO 25
LED (წითელი)
GPIO 26
Wi-Fi / Telegram
HTTPS Cloud API
5V / 2A კვება
USB Power
RTC
Buzzer

## Slide 7
საწარმო ნახაზი

## Slide 8
გუნდი
CE490B გუნდი
პროექტი განხორციელდა სამკაციანი გუნდის მიერ
ნს
ნარმინ სეიდოვა
Lead Software Engineer
ESP32 ფირმვეარისა და არქიტექტურის შემუშავება, Wi-Fi AP კონფიგურაცია, EEPROM ლოგიკა, Web ინტერფეისი და Telegram Bot API ინტეგრაცია. გადაჭრა სერვოს PWM jitter პრობლემა LEDC ტაიმერით.
ხა
ხამათი აბაზოვი
Hardware & Prototyping Engineer
კორპუსის 3D მოდელირება და CAD დიზაინი, ელექტრული სქემები და ფიზიკური აწყობა. კვების ბიუჯეტის ანალიზი და პროტოტიპის მექანიკური ტესტირება.
აა
აინურ ალახვერდიევა
Systems Analyst & Documentation Manager
ტექნიკური დოკუმენტაცია, ბლოკ-სქემები და ალგორითმები, ბაზრის ანალიზი, BOM ბიუჯეტი, განტის დიაგრამა, სტანდარტების შესაბამისობა.

## Slide 9
SMART PILLBOX
მადლობა ყურადღებისთვის
ნარმინ სეიდოვა · აინურ ალახვერდიევა · ხამათი აბაზოვი